## Slide 1
GALAXY HEAVY HAULER · M-139 UNMANNED CARGO AIRCRAFT
银河重卡 M-139
大型固定翼无人运输机 · 产品手册
13.9 t 最大起飞重量 · 6.0 t 有效商载 · 91 m³ 货舱容积（15吨轻抛货物） · 150 m 级短距起降
PRODUCT BROCHURE · 2026
Notes: 这是银河重卡M-139大型无人运输机产品手册的封面。M-139是一架13.9吨级、四发自研活塞动力、复合材料上单翼的大型无人货运平台。请记住四个关键数字：最大起飞重量13.9吨、有效商载5.5吨、货舱容积91立方米、200米级短距起降能力。本手册将从平台性能、货运能力、多任务拓展和运营价值四个部分展开介绍。

## Slide 2
PRODUCT POSITIONING
以卡车级成本
重构干支线航空货运
千万级购置门槛
整机售价约 999 万元，单位业载成本 182 万元/吨，仅为同级新机的 1/10 至 1/25。
卡车式通达能力
200 米级简易道面即可起降，可直接降落在物流园、分拨中心与厂区旁的平整空地。
全栈自研平台
发动机、航电、飞控与机载系统全部自研，供应链自主可控，边际成本持续下探。
整机侧视线稿 无窗 · 上单翼 · T 型尾翼 · 跳板式尾门
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
02 / 30
Notes: M-139的产品定位可以用一句话概括：以卡车级成本重构干支线航空货运。它有三个核心支点：第一，整机售价约999万元，单位业载成本只有同级新机的十分之一到二十五分之一；第二，200米级简易道面就能起降，通达性接近卡车；第三，动力、航电、飞控全栈自研，供应链自主可控。右侧是整机侧视线稿，可以看到无窗机身、上单翼、T型尾翼和跳板式尾门四大特征。

## Slide 3
CONTENTS
手册目录
01
平台总览
PLATFORM OVERVIEW
平台定位、总体参数、几何气动、飞行性能、动力推进与分系统
02
货运能力
CARGO CAPABILITY
货舱与跳板装卸、任务剖面、30 型航空集装设备（ULD）适配清单
03
多任务平台
MULTI-MISSION PLATFORM
五大构型、九类用户任务谱系、军种涂装谱系与典型部署场景
04
运营与价值
OPERATIONS & VALUE
民航快递涂装、单位经济、市场定位、竞争优势与三年取证路线
03 / 30
Notes: 本手册分为四章。第一章平台总览，介绍M-139的定位、总体参数、气动布局、飞行性能、动力和分系统。第二章货运能力，讲解货舱装卸设计、任务剖面以及30型航空集装设备的适配情况。第三章多任务平台，展示五大构型方案、七类用户任务谱系和军种涂装、部署场景。第四章运营与价值，包括民航快递涂装方案、单位经济性、市场定位和三年取证路线。

## Slide 4
01
CHAPTER 01
平台总览
PLATFORM OVERVIEW
从平台定位、总体参数、几何气动、飞行性能，到动力推进与分系统方案，建立 M-139 的完整技术画像。
定位使命 · 总体参数 · 气动布局 · 飞行性能 · 动力与分系统
Notes: 进入第一章平台总览。本章共七页，依次介绍M-139的平台定位与使命、重量与总体参数、几何与气动布局、飞行性能锁定值、动力推进系统，以及结构材料和航电飞控等分系统方案。读完本章，您将对这架13.9吨级无人运输机的技术基线有完整认识。

## Slide 5
1.1 POSITIONING & MISSION
以干支线货运为基本使命的大型无人运输平台
13.9 t
最大起飞重量
MTOW
6.0 t
有效商载 · 占 MTOW 40%
24.1 m
翼展
2，800+ km
最大任务航程
构型
13.9 t 级、四发 1,050 hp 自研活塞、复合材料上单翼、T 型尾翼、跳板式尾门的大型无人运输平台。
使命
以干支线货运为基本使命兼具通用多功能，兼顾偏远与复杂环境补给、长航时巡逻监视、通信中继与多任务载荷拓展。
用户
覆盖干支线物流、通用航空、军用（陆 / 海 / 空）、国家航空器（警用、海关缉私）四类用户。
能力
标准航时约 3.6＋0.75 h、短距起降、−40～+55 ℃ 宽温、防冰防盐雾、视距＋卫星链路、三余度飞控。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
05 / 30
Notes: M-139是一架13.9吨级的大型无人运输平台，有效商载5.5吨，占最大起飞重量的40%，翼展24.1米，标准任务航程超过1000公里。它采用四发1050马力自研活塞发动机、复合材料上单翼、T型尾翼和跳板式尾门。平台以干支线货运为基本使命，同时服务通用航空、军用和警用海关四类用户，具备短距起降、宽温运行、防冰防盐雾和三余度飞控能力。

## Slide 6
1.2 GEOMETRY & AERODYNAMICS
上单翼 T 尾跳板尾门，主尺度全部锁定
整机侧视（军用深灰基准涂装）
气动设计：直机翼、展弦比 9、后掠 0°，巡航升阻比 L/D＝11.4。
增升方案：多缝襟翼＋前缘缝翼＋螺旋桨滑流增升，海平面最大升力系数 CLmax 3.4。
尾翼：T 型高平尾防深失速，500 km/h EAS 内无颤振。
几何参数 | 锁定值
翼展 | 24.1 m
机长 | 19.0 m
机高 | 7.0 m
机翼面积 | 64.5 ㎡
展弦比 AR | 9
梢根比 | 0.4
后掠角 | 0°
尾力臂 | 9.0 m
机身分段 | 0–6 / 6–15 / 15–18 m
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
06 / 30
Notes: 本页是M-139的几何与气动布局。整机翼展24.1米、机长19米、机高7米，机翼面积64.5平方米，采用大展弦比直机翼、T型高平尾和尾部跳板大门。气动上巡航升阻比11.4，通过多缝襟翼、前缘缝翼和螺旋桨滑流共同增升，海平面最大升力系数达到3.4，这是它实现200米级短距起降的关键。T尾设计同时用于规避深失速风险。

## Slide 7
1.3 WEIGHT CLOSURE
MTOW 13,900 kg：空机、燃油、商载三项同时成立
6，900
空机重量指标 kg
含发动机约 1,200
＋
1,000
任务燃油 kg
巡航 832＋等待 138＋地面 30
＋
6，000
有效商载 kg
占 MTOW 约 40%
＝
13,900
MTOW kg（锁定）
重量分组 | 当前估算 kg | 承诺余度 kg | 说明
机翼 | 930 | — | 双梁翼盒、24.1 m 分三段
尾翼 | 282 | — | 高平尾双梁
机身 | 1,170 | 结构 170 | 半硬壳三段式复材机身
起落架 | 542 | — | 前三点可收放
短舱 | 194 | — | 四发翼吊短舱
动力系统 | 1,700 | 动力 70 | 含发动机约 1,200
系统 | 1,250 | 系统 60 | 飞控、航电、电气等
货运设施 | 413 | 货运 20 | 跳板门、系留、地板
合计当前估算 | 6,708 | 分组 320 | 指标 7,400 kg，余度约 692 kg（占指标 9.4%）
注：余度燃尽门槛 PDR ≥ 340 kg、CDR ≥ 200 kg、首飞 ≥ 100 kg，先动用分组承诺、后动用管理储备。
07 / 30
Notes: 重量闭合是概念设计的第一条主线。最大起飞重量13900公斤，由空机重量指标7400公斤、任务燃油1000公斤和商载5500公斤构成，三项可以同时装载，商载占比约40%。空机重量按八个组分解为6708公斤，对7400公斤的指标留有692公斤、约9.4%的余度。项目设置了余度燃尽门槛：初步设计阶段余度不少于340公斤，详细设计不少于200公斤，首飞不少于100公斤。

## Slide 8
1.4 FLIGHT PERFORMANCE
飞行性能锁定值：巡航 300 km/h、转场航程 2，800 km、短距起降
性能项 | 数值 | 口径 / 限制
经济巡航速度 | 300 km/h | 市场运营口径
锁定巡航速度 | 280 km/h | 概念设计锁定基线
标准任务航程 | 1,000 km | 5.5 t 商载、现实油耗口径；发动机达标约 1,400 km
转场航程 | 2,800 km | 商载 4 t 布局
航时 | 3.6＋0.75 h | 含 45 min 备份燃油
实用升限 | 7,000 m | 巡航升限
起飞 / 着陆滑跑 | 204–230 / 296 m | 主轮离地 / 着陆；简易道面适用 200–300 m
最大速度 | 约 405 km/h | 高度 3,000 m
海平面爬升率 | 10 m/s | ISA+0、全发正常
翼载荷 | 216 kg/㎡ | 锁定值
数据口径：概念设计报告锁定基线（巡航 280 km/h、任务航程 1,000 km）与市场运营口径（经济巡航 300 km/h、4 t 商载转场 2,800 km）并列，配载方案不同，航程不同。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
08 / 30
Notes: 飞行性能方面，M-139锁定巡航速度280公里每小时，经济巡航口径为300公里每小时；5.5吨商载下标准任务航程1000公里，发动机持续功率达标后可达1400公里，4吨商载转场布局下航程可达2800公里。起飞滑跑仅204到230米、着陆296米，是它区别于所有同级运输机的核心能力。实用升限7000米，最大速度约405公里每小时。

## Slide 9
1.5 PROPULSION
四发 1,050 hp 自研活塞，总功率 4,200 hp
4×1,050 hp
单发起飞功率（2 min）
4,200 hp
总功率 ≈ 3,132 kW
700 hp
单发持续功率
0.45
起飞静推重比目标
翼吊安装 · 滑流增升
四台发动机翼吊布置，螺旋桨滑流覆盖机翼，兼顾动力增升与单发失效操纵；四发布局天然具备高安全裕度。
自研 OP-1，000T 涡轮增压活塞
自主研制，采购与大修成本显著低于涡桨，供应链自主可控，是 999 万元整机定价的底层支撑。
增升路线选择
活塞发动机无高压引气，不采用喷气式吹气增升；走螺旋桨滑流／动力增升＋多缝襟翼＋前缘缝翼路线。
专项验证
四发同步控制、散热、单发失效（OEI）专项试飞；功率载荷按 2 min 起飞功率为 3.31 kg/hp。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
09 / 30
Notes: 动力系统是M-139成本优势的核心。四台自研OP-1050T涡轮增压活塞发动机，单发起飞功率1050马力，总功率4200马力，持续功率700马力，起飞静推重比目标0.45。发动机翼吊布置，螺旋桨滑流覆盖机翼，同时实现动力增升。由于活塞发动机没有高压引气，我们没有走喷气式吹气增升路线，而是用滑流增升加多缝襟翼和前缘缝翼实现短距起降。四发同步、散热和单发失效都安排了专项试飞。

## Slide 10
1.6 STRUCTURE & AVIONICS
T800 复材主承力机身，三余度飞控自主可控
结构与材料
T-800 碳 / 环氧复材占比约 72%，铝 12%、钛 8%、钢 6%、其他 2%。
机翼双梁翼盒＋中央翼盒贯穿机身上部；机身半硬壳三段式。
热压罐共固化成型，机翼分三段，外翼单件最长 9.5 m。
防电偶腐蚀设计，雷击防护按 AC20-107B 符合性验证。
航电 · 飞控 · 链路
三余度异构飞控计算机，IMU / GNSS / 气压 / 空速 / 备份导航冗余。
自主飞行控制、故障检测与隔离（FDI）与应急处置逻辑。
视距＋卫星双链路；地面站任务规划、指控、数据处理、状态监控四功能。
安全目标：整机 、系统 ／飞行小时，FMEA/FTA＋铁鸟台支撑。
环境包络：−40～+55 ℃ · 海拔 −500～3,000 m · 防冰除冰 · 防盐雾 · 出勤率目标 95%
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
10 / 30
Notes: 分系统方面，结构上T-800碳纤维复合材料占比约72%，机翼双梁翼盒、机身半硬壳三段式，外翼单件最长9.5米，雷击防护按AC20-107B验证。航电飞控采用三余度异构计算机和多源导航冗余，具备故障检测隔离能力，视距加卫星双链路，地面站覆盖任务规划、指控、数据处理和状态监控四项功能。整机安全目标为10的负6.5次方每飞行小时。环境适应能力覆盖零下40到零上55摄氏度、防冰防盐雾，出勤率目标95%。

## Slide 11
02
CHAPTER 02
货运能力
CARGO CAPABILITY
91 m³ 贯通货舱与跳板尾门，兼容集装箱、集装板、冷藏与特种设备，配合标准任务剖面实现端到端快运。
货舱与装卸 · 任务剖面 · 集装设备适配（上 / 下）
Notes: 第二章货运能力共五页。我们将看到M-139的货舱与装卸设计、一次标准货运任务的完整剖面，以及它对30型IATA标准航空集装设备的适配清单——包括15型集装箱与冷藏设备、8型集装板和7型特种ULD，其中28型可直接装载。

## Slide 12
2.1 CARGO HOLD & LOADING
91 m³ 贯通货舱，跳板尾门与卡车货台平齐
91 m³
货舱容积
9.0 m
货舱段长度（站位 6.0–15.0 m）
1.7 m
地板架高，与标准卡车平齐
SUV 级
跳板尾门可容车辆驶入
装卸设计
跳板式尾门兼作装卸坡道，SUV 级车辆可自行驶入。
货舱地板与标准卡车货台平齐，叉车、托盘车直进直出。
贯通式直通货舱，LD 系列集装箱可双层装载。
地板系留轨、烟雾探测、机载称重与配平计算一体化。
桨尖离地 1.3 m，地面作业与发动机运转安全兼容。
地面作业流程
01
称重 机载称重与地磅双校核，自动生成配平单
02
配平 按重心包线排布 ULD 与散货，锁定装载方案
03
系留 系留网与锁扣固定，集装板按 9g 系留载荷校核
04
安检 X 光 / 开箱安检后封舱，快速转场起飞
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
12 / 30
Notes: M-139货舱容积91立方米，货舱段长9米，地板架高1.7米与标准卡车货台完全平齐，叉车托盘车可以直进直出。跳板式尾门兼作坡道，SUV级车辆能自行驶入。地面作业分四步：称重、配平、系留、安检，机载称重自动生成配平单，集装板按9g系留载荷校核。这套设计让M-139在没有专业装卸设备的简易场站也能快速周转。

## Slide 13
2.2 MISSION PROFILE
标准任务剖面：装载到落地，七段闭环
1
装载滑行
称重 · 配平 · 系留 · 安检
2
短距起飞
滑跑 204–230 m
3
爬升
升限 7,000 m
4
巡航
280 km/h · 约 3.6 h · 约 1,000 km
5
作业
空投 / 盘旋 / 监视中继
6
返航
备份 0.75 h ≈ 225 km
7
着陆
滑跑 296 m · 卸载周转
运行场地
简易道面：压实土、碎石、钢板跑道，200–300 m 即可起降。
半永久场站：物流园、分拨中心、厂区旁平整空地。
高原、戈壁、海岛、雪地等复杂地形均可部署。
空域与运行保障
融合空域中低空运行，视距＋卫星双链路无缝切换。
地面站任务规划、指控、数据处理、状态监控全程在线。
−40～+55 ℃ 宽温、防冰除冰、防盐雾，出勤率目标 95%。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
13 / 30
Notes: 这是M-139的标准任务剖面，共分七段：地面装载滑行、204到230米短距起飞、爬升到7000米、以280公里每小时巡航约3.6小时约1000公里、在任务区空投或盘旋作业、携带45分钟备份燃油返航约225公里、最后以296米滑跑着陆。运行上它不依赖专用机场，压实土、碎石、钢板跑道都可以使用，在融合空域中低空运行，双链路和地面站全程保障。

## Slide 14
2.3 ULD COMPATIBILITY · PART 1
30 型 ULD 适配清单（上）：15 型集装箱与冷藏设备全部可装
序号 | ULD 类型（IATA 代码） | 类别 | 底板 L×W (mm) | 高度 (mm) | 判定 | 关键约束 / 备注
1 | LD-1（AVE/AKC） | 下货舱集装箱 | 1194×1534 | 1626 | ✓ | 宽度可并排 2 个（2388 mm）
2 | LD-2（APE/AWW） | 下货舱集装箱 | 1194×1534 | 1626 | ✓ | 同 LD-1
3 | LD-3（AKE/AKN） | 下货舱集装箱 | 1534×1562 | 1626 | ✓ | 高度余量 874 mm
4 | LD3-45（AKH） | 下货舱集装箱 | 1534×1562 | 1143 | ✓ | 高度余量 1,357 mm
5 | LD-4（DQP/ALB） | 下货舱集装箱 | 1534×2438 | 1626 | ✓ | 宽度余量 162 mm
6 | LD-6（ALF） | 下货舱集装箱 | 1534×3175 | 1626 | ✓ | 两端斜面不影响
7 | LD-8（DQF） | 下货舱集装箱 | 1534×2438 | 1626 | ✓ | 宽度余量 162 mm
8 | LD-11（AAP/ALP） | 下货舱集装箱 | 1534×3175 | 1626 | ✓ | 全矩形轮廓
9 | M1（AMJ） | 主货舱集装箱 | 2438×3175 | 2438 | ✓ | 高度余量仅 62 mm；宽度余量 162 mm
10 | M2（AMA） | 主货舱集装箱 | 2438×6058 | 2438 | ✓ | 高度余量 62 mm；长度方向可放 2 个
11 | HMA（马厩） | 主货舱集装箱 | 2438×3175 | 2340–2438 | ✓ | 帆布顶余量 160 mm；硬顶余量 62 mm
20 | LD-3 Reefer（RKN/RAP） | 冷藏 ULD | 1534×1562 | 1626 | ✓ | 制冷单元不超轮廓
21 | LD-9 Reefer（主甲板级） | 冷藏 ULD | ~2438×3175 | ~2438 | ✓ | 高度余量约 62 mm
22 | LD-29 Reefer | 冷藏 ULD | 1534×3175 | 1626 | ✓ | 全尺寸通过
30 | Horse Stall（牲畜栏） | 主货舱集装箱 | 2438×3175 | 2340–2438 | ✓ | HMA 变体，同 HMA
适配结论：15 型集装箱与冷藏 ULD 全部可装；M1 / M2 / LD-9 Reefer 高度余量仅约 62 mm，装载时须控制顶板高度。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
14 / 30
Notes: ULD适配清单上半部分，共15型：8型下货舱集装箱LD-1到LD-11全部可装，其中LD-1和LD-2可以并排两个；4型主货舱集装箱M1、M2、HMA和牲畜栏全部可装，注意主货舱箱高度余量只有62毫米，装载时要控制顶板；3型冷藏ULD包括LD-3、LD-9和LD-29 Reefer也全部通过。

## Slide 15
2.3 ULD COMPATIBILITY · PART 2
30 型 ULD 适配清单（下）：13 型通过，2 型不适配
序号 | ULD 类型（IATA 代码） | 类别 | 底板 L×W (mm) | 高度 (mm) | 判定 | 关键约束 / 备注
12 | PAG / P1P | 集装板 | 2235×3175 | 货高 2440 | ✓ | 总高约 2,470 mm，余量仅 30 mm；建议货高限 2,380–2,400
13 | PMC / P6P | 集装板 | 2438×3175 | 货高 2440 | ✓ | 同 PAG 高度紧张；宽度余量 162 mm
14 | PGA（20 ft 板） | 集装板 | 2438×6058 | 货高 2990 | △ | 板体能装；货高限约 2,400 mm，损失约 20% 高度
15 | PRA（16 ft 板） | 集装板 | 2438×4938 | 货高 2990 | △ | 同 PGA，板体能装，货高限约 2,400 mm
16 | PLA | 集装板 | 1534×3175 | 1626 | ✓ | 总高约 1,656 mm，余量 844 mm
17 | PKC | 集装板 | 1534×1562 | 1140–1626 | ✓ | 全尺寸通过
18 | PNA | 集装板 | 1562×2438 | — | ✓ | 宽度余量 162 mm
19 | PBJ | 集装板 | 2235×2743 | — | ✓ | 全尺寸通过
23 | VRA（汽车架，基于 PRA） | 特种 ULD | 2438×4938 | 1800–2200 | ✓ | 轿车余量充裕；SUV/MPV 约 2,050–2,200 mm 仍可装
24 | Demi（半尺寸箱） | 特种 ULD | ~762×1534 | ~1626 | ✓ | 全通过
25 | LD-7（折叠/斜翼型） | 特种 ULD | 2235×3175 | 1600 | ✓ | 全通过
26 | LD-26 | 特种 ULD | ~1534×2438 | ~1626 | ✓ | 宽度余量 162 mm
27 | LD-39（窄体小型箱） | 特种 ULD | <1500×2000 | ~1626 | ✓ | 全通过
28 | M-1H（主甲板加高箱） | 特种 ULD | 2438×3175 | ~2591 | ✗ | 高度超 91 mm；B747F 机头门超高件专用
29 | AAU（发动机运输箱） | 特种 ULD | 定制 >3000 | >3000 | ✗ | GE90/GEnx 级远超货舱；小型 APU 箱可定制
适配结论：PAG / PMC 货高建议限 2,380–2,400 mm；PGA / PRA 限高约 2,400 mm（损失约 20% 高度）；仅 M-1H（超高 91 mm）与 AAU 发动机箱不适配。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
15 / 30
Notes: ULD适配清单下半部分。8型集装板中，PAG和PMC板体能装但高度余量只有30毫米，建议货高限制在2380到2400毫米；PGA和PRA两种长板限高约2400毫米，损失约20%高度，标记为有条件适配；PLA、PKC、PNA、PBJ全尺寸通过。7型特种ULD中，汽车架VRA可装轿车和SUV，只有M-1H加高箱超高91毫米、AAU大涵道比发动机运输箱超轮廓，这两型不适配。

## Slide 16
03
CHAPTER 03
多任务平台
MULTI-MISSION PLATFORM
同一副平台机翼，五种构型、七类用户、52 项任务，配套覆盖全域地形的军种涂装与部署方案。
五构型 · 任务谱系 · 军种涂装谱系 · 典型部署场景
Notes: 第三章多任务平台。M-139在同一锁定基线上规划了五种构型，覆盖七类用户域共52项任务。本章先给出五构型的重量阻力代价与六维评分，再展开任务谱系，随后展示正视与侧视共12张军种涂装渲染图，以及戈壁荒漠和冰雪高原两类典型部署场景。

## Slide 17
3.1 FIVE CONFIGURATIONS
一基准四改型：S1/S4 近期落地，S2/S3 中期，S5 远期
构型 | 尾翼 / 特征 | 尾门 / 货舱 | 改型空重 | 对 7,400 kg 余量 | Δ 巡航阻力 | 六维评分
S1 基准货运 近期 · 基准母型 | T 型尾翼 | 跳板门可容 SUV | 6,708 kg | +692 kg（基准） | 0 | 4.15
S2 双尾撑 中期预研 | 双尾撑 H 尾 | 尾门最大化全开 | 6,933 kg | +467（吃掉 33%） | +3~6% | 3.00
S3 短距高原 中期攻关 | 双垂尾＋高平尾＋增升 | 跳板门·加强起落架 | 6,983 kg | +417（吃掉 40%） | +1~3% | 3.15
S4 模块化 近—中期拓展 | T 尾＋任务接口 | 模块化货舱 / 吊舱 | 6,798 kg | +602（吃掉 13%） | 净形 ≈0 | 4.05
S5 舰载折叠 远期探索 | 折叠翼＋着舰钩 | 跳板门·加强起落架 | 7,258 kg | +142（吃掉 80%） | +2~4% | 1.65
选型路线：近期冻结 S1（基准母型 4.15 分）、近—中期并行 S4（模块化 4.05 分）；中期攻关 S3 短距高原（3.15）、预研 S2 双尾撑（3.00）；S5 舰载折叠（1.65）远期探索，重量、翼展、起落架与飞控冲突解决前不工程化。
注：Δ 为概念级量级估算；改型后重量、重心、能量须同时复算，各改型需油 762–781 kg，均在 1,000 kg 燃油预算内。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
17 / 30
Notes: 五构型共用同一锁定基线，差异集中在尾翼、增升、任务接口和舰载化。S1基准货运是后续一切改型的母型，六维评分4.15；S4模块化保持气动不变，增加机头、机腹、翼尖和背部任务接口，评分4.05，两者构成近期产品组合。S3短距高原3.15分、S2双尾撑3.00分列入中期；S5舰载折叠只有1.65分，改型空重7258公斤，仅余142公斤余量，远期再做技术预研。所有改型的需油量都在1000公斤燃油预算内。

## Slide 18
3.2 MISSION SPECTRUM
七类用户域 52 项任务，以保障、运输、侦察、中继为主
用户域 | 编号段 | 任务数 | 典型高优先级任务
通用航空 | GT 1–7 | 7 | 支线货运、偏远运输、大件滚装、应急投送
陆军 | AR 1–6 | 6 | 前沿战术补给、通信中继、边境巡逻、医疗投送
海军 | NV 1–6 | 6 | 岛礁 / 岸舰补给、海上巡逻、通信中继
空军 | AF 1–7 | 7 | 无人运输、通信 / 数据链节点
警用 | PL 1–7 | 7 | 治安巡逻、搜救与灾害评估、应急通信、指挥节点
海关缉私 | CS 1–9 | 9 | 海域巡逻、通道侦察、复杂环境部署、常态化巡逻
其他拓展 | OT 1–10 | 10 | 空中通信基站、海洋海事、公共事业
合计 | — | 52 | 保障型、运输型、侦察型、中继型需求为主
明确的任务边界（四类不适用）
载人运输（客运 / 载人后送 / 载人救援） · 高威胁制空与纵深突防 · 登临抓捕等机上执法 · 现成舰载 / 反潜 / 蜂群母机（列为远期）
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
18 / 30
Notes: 任务谱系按七类用户域聚合，共52项任务：通用航空7项、陆军6项、海军6项、空军7项、警用7项、海关缉私9项、其他拓展10项，以保障型、运输型、侦察型和中继型需求匹配度最高。同时报告明确了四类不适用边界：不承担载人运输、不承担高威胁制空突防、不承担登临抓捕等需要人在机上的执法、现成舰载反潜和蜂群母机列为远期。

## Slide 19
3.3 LIVERY · FRONT VIEW I
正视涂装谱系（一）：基准灰、空军与沙漠迷彩
军用深灰（基准）
低可视纯色涂装，训练与基准货运构型通用。
空军数码迷彩
破碎色块降低空中轮廓识别，适应跨区机动。
沙漠迷彩
戈壁荒漠地形高隐蔽，配套宽温与防尘砂设计。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
19 / 30
Notes: 正视涂装第一组三张：军用深灰是基准低可视纯色涂装；空军数码迷彩用破碎色块降低轮廓识别；沙漠迷彩面向戈壁荒漠部署。所有涂装只改变外表涂层体系，不影响锁定总体参数。

## Slide 20
3.3 LIVERY · FRONT VIEW II
正视涂装谱系（二）：海军双迷彩与雪地迷彩
海军深色迷彩
远海高盐雾环境，与防盐雾涂层体系配套。
海军标准迷彩
蓝灰数码配色，适应近海海天背景。
雪地迷彩
白色低可视，配合防冰除冰用于高原雪地。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
20 / 30
Notes: 正视涂装第二组：海军深色迷彩适配远海高盐雾环境，海军标准蓝数码适配近海，雪地迷彩用于高原雪山任务。涂装与防盐雾、防冰除冰和宽温设计共同构成环境适应能力。

## Slide 21
3.4 LIVERY · SIDE VIEW I
侧视涂装谱系（一）：沙漠、雪地与空军数码
沙漠迷彩
贯通机身的沙色斑块，戈壁部署主涂装。
雪地迷彩
白灰破碎纹理，雪山背景保持低可视。
空军数码迷彩
灰蓝数码像素，通用跨区作战涂装。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
21 / 30
Notes: 侧视涂装第一组：沙漠迷彩的沙色斑块贯通机身，是戈壁部署的主涂装；雪地迷彩为白灰破碎纹理；空军数码迷彩为灰蓝像素，通用性最强。

## Slide 22
3.4 LIVERY · SIDE VIEW II
侧视涂装谱系（二）：海军双迷彩与陆军迷彩
海军深色迷彩
深蓝灰大色块，远海巡逻构型涂装。
陆军迷彩
绿棕数码斑块，适配林地与丘陵地形。
海军标准蓝数码
蓝灰像素纹理，近海任务构型涂装。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
22 / 30
Notes: 侧视涂装第二组：海军深色迷彩为深蓝灰大色块，用于远海巡逻；陆军迷彩为绿棕数码斑块，适配林地丘陵；海军标准蓝数码用于近海任务。至此六类军种涂装谱系全部展示完毕。

## Slide 23
3.5 DEPLOYMENT · GOBI DESERT
戈壁荒漠部署：无依托前沿场地的高频补给
沙漠迷彩 · 戈壁前沿场地起飞渲染
DEPLOYMENT 01
戈壁荒漠部署
沙漠迷彩与戈壁背景融合，降低地面停放与低空飞行可见度。
−40～+55 ℃ 宽温包线与防尘砂设计，裸道面即可起降。
200 m 级滑跑支撑前沿无依托场地的高频补给。
卫星链路保障超视距任务规划、监控与自主返航。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
23 / 30
Notes: 戈壁荒漠是M-139的典型部署场景之一。沙漠迷彩与地形融合，宽温包线覆盖零下40到零上55摄氏度，配合防尘砂设计，在压实土和碎石裸道面上即可起降。200米级滑跑能力让它能在前沿无依托场地开展高频补给，卫星链路保证超视距任务规划和自主返航。

## Slide 24
3.5 DEPLOYMENT · SNOW PLATEAU
冰雪高原部署：低可视涂装与防冰除冰双保障
蓝灰数码迷彩 · 冰雪跑道起飞
白色雪地迷彩 · 高原雪山部署
雪地迷彩配合防冰除冰系统，在高原雪山与冰雪跑道保持低可视与高出勤；短距起降与宽温包线使 M-139 可在海拔 3,000 m 场地执行冬季补给、搜救与巡逻任务。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
24 / 30
Notes: 冰雪高原是第二类典型部署场景。图中分别是蓝灰数码迷彩和白色雪地迷彩在冰雪跑道起飞、在高原雪山部署的渲染。雪地低可视涂装与防冰除冰系统配合，加上短距起降和宽温包线，M-139可以在海拔3000米的场地执行冬季补给、搜救和巡逻任务，保持95%的出勤率目标。

## Slide 25
04
CHAPTER 04
运营与价值
OPERATIONS & VALUE
面向全球快递与国内物流的涂装方案、卡车级单位经济、空白象限市场定位，以及 36 个月双轨取证路线。
民航快递涂装 · 单位经济 · 市场定位 · 取证路线
Notes: 第四章运营与价值。本章先展示M-139面向国际国内快递公司的12种民航涂装方案，然后用一页讲清单位经济和对W5000的正面竞争结论，最后给出36个月、四个阶段的适航取证路线与研发投入。

## Slide 26
4.1 CIVIL LIVERY · INTERNATIONAL
民航快递涂装（国际）：对接全球货运航司网络
FedEx 联邦快递
紫橙高识别涂装，全球最大全货机机队之一，北美干线与洲际网络。
UPS 联合包裹
棕白品牌涂装，北美陆空联运与全球快递网络。
DHL 敦豪
黄红高识别涂装，欧洲起源的全球快递与物流网络。
中国国际货运航空
白红载旗涂装，中国国际货运航空干线网络。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
26 / 30
Notes: 国际快递涂装四张：FedEx、UPS、DHL和中国国际货运航空。民航涂装为运营选装项，只改变外表喷涂，不改变锁定总体参数和货运系统接口。

## Slide 27
4.1 CIVIL LIVERY · DOMESTIC I
民航快递涂装（国内一）：顺丰、邮政与圆通
顺丰速运
黑白红标准涂装，国内规模领先的全货机机队。
顺丰全黑特别版
全黑低可视特别涂装，适配夜间高时效任务。
中国邮政 EMS
白绿涂装，邮政航空干支结合的普遍服务网络。
圆通速递
白紫涂装，自有航空机队与跨境电商快件网络。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
27 / 30
Notes: 国内快递涂装第一组：顺丰标准涂装和全黑特别版、中国邮政EMS、圆通速递。这些航司是M-139干支线货运的核心目标用户。

## Slide 28
4.1 CIVIL LIVERY · DOMESTIC II
民航快递涂装（国内二）：电商件、快运与大件物流
极兔速递
橙色涂装，跨境电商件与新兴市场快递网络。
京东物流
红色涂装，自营仓配一体与高时效快递网络。
跨越速运
紫色涂装，限时快运与企业件市场。
德邦快递
蓝黄涂装，大件快递与零担物流，契合跳板门滚装能力。
银河重卡 M-139 · 大型无人运输机产品手册
28 / 30
Notes: 国内快递涂装第二组：极兔、京东、跨越和德邦。德邦的大件零担业务与M-139可容SUV的跳板尾门、卡车平齐地板高度契合。至此12种民航涂装全部展示完毕。

## Slide 29
4.2 UNIT ECONOMICS & POSITIONING
千万级定价 × 5.5 吨业载 × 210 m 起降，独占空白象限
182 万元/吨
单位业载成本 · 全场最低
39.6%
业载率 · 9 款机型中最高
210 m
起降距离 · 全场最短
999 万元
整机售价
机型 | 起飞全重 t | 业载 t | 业载率 | 发动机配置 | 起降 m | 价格 万元 | 万元 / 吨
塞斯纳 172S | 1.16 | 0.25 | 21.6% | 单发改活塞 IO-360 | ~450 | ~300 | 1,200
钻石 DA42-VI | 2.00 | 0.58 | 29.0% | 双发涡轮柴油活塞 | ~350 | ~700 | 1,207
塞斯纳 208B 大篷车 | 3.97 | 1.60 | 40.3% | 单发涡桨 PT6A-114A | 354 | ~2,000 | 1,250
皮拉图斯 PC-12 NGX | 4.74 | 1.01 | 21.3% | 单发涡桨 PT6E-67XP | ~660 | ~3,800 | 3,762
哈飞 运-12 | 5.50 | 1.80 | 32.7% | 双发涡桨 PT6A-65B | 425 | ~2,500 | 1,389
比奇 空中国王 350i | 6.80 | 1.15 | 16.9% | 双发涡桨 PT6A-60A | ~620 | ~5,600 | 4,870
塞斯纳 408 空中快车 | 8.62 | 2.72 | 31.6% | 双发涡桨 PT6A-65SC | ~1,090 | ~5,000 | 1,838
萨博 340B（二手） | 13.15 | 3.40 | 25.9% | 双发涡桨 GE CT7-9B | ~1,300 | ~1,500 | 441
★ 银河重卡 M-139 | 13.9 | 5.50 | 39.6% | 四发自研活塞 | 210 | 1,000 | 182
结论：同处 13 吨级，M-139 比赛博 340B 二手价还低 1/3、业载多 56%；右下「大吨位 × 低单价」象限原无在役机型，M-139 独自占据。
来源：各厂商手册、AOPA、CAAC、民航资源网；价格为新机目录价（萨博 340B 按二手市场价），起降距离为最大起飞重量下平衡场地长度；M-139 参数由项目组提供（研发中）。
29 / 30
Notes: 这张对标表覆盖9款在役机型。M-139的单位业载成本只有182万元每吨，全场最低，次低的二手萨博340B也要441万，同级新机在1800到4900万之间，是我们的10到25倍。业载率39.6%全场最高，同吨位萨博340B只有25.9%。起降距离210米全场最短，萨博340B需要约1300米。同处13吨级，M-139定价1000万，比赛博二手价还低三分之一、业载还多56%，因此独占大吨位乘以低单价的右下象限。

## Slide 30
4.3 CERTIFICATION ROADMAP
36 个月四阶段：SRR 已完成，2029-09 取得 TC / PC / AC
01 初步设计 PDR
2026-10 ~ 2027-06 · 9 个月
CFD / 风洞、FEM、操稳、ICD 并行；发动机验证归档（重量 / SFC / 散热 / 四发同步）与 CCAR-92 专用条件 PDR 前闭合；重量余度 ≥ 340 kg。
02 详细设计 CDR
2027-06 ~ 2027-12 · 6 个月
详细发图、零件级质量清单，铁鸟台启动；剩余重量余度须 ≥ 200 kg，从分组承诺余度中按顺序燃尽。
03 原型制造与地面试验
2027-12 ~ 2028-09 · 9 个月
静力 / 疲劳 / GVT 与系统联试；T 尾颤振与 GVT 须在此阶段完成；首飞评审余度 ≥ 100 kg，包线评审方可放行。
04 试飞与适航取证
2028-09 ~ 2029-09 · 12 个月
先包线扩展（OEI 单发失效、深失速改出），再科目试飞与 MoC 符合性验证，最终取得 TC / PC / AC 三证。
适航路径：CCAR-92 / 25 ＋ GJB 双轨
5 个门限评审 SRR→PDR→CDR→首飞→取证；尽早与局方确认专用条件，建立符合性矩阵。
研发投入：8.0 亿（不含适航）/ 10.0 亿（含适航）
样机单机成本上限 2,000 万元，小批量阶段降至 1,200 万元。
银河重卡 M-139 让航空货运的成本，逼近公路运输
GALAXY HEAVY HAULER M-139 · PRODUCT BROCHURE · END
30 / 30
Notes: 最后是36个月取证路线。SRR系统需求评审已经完成；2026年10月到2027年6月用9个月完成初步设计PDR，发动机验证和CCAR-92专用条件必须在PDR前闭合；2027年6到12月完成详细设计CDR；2027年12月到2028年9月完成原型制造和地面试验；2028年9月到2029年9月用12个月试飞取证，取得TC型号合格证、PC生产许可证和AC适航证。适航走CCAR-92/25加GJB双轨，研发投入不含适航5亿、含适航8亿。谢谢观看。