## Slide 1
机密 · 专有信息
空中小霸王
察打一体无人驾驶飞机
概念设计报告
文档编号 KXZBW-CD-2026-001 | 版本 V1.0
2026年8月 | 麦克兰（上海）智能科技有限公司
基于 Molt Taylor Mini-IMP 平台 | 供孟加拉陆军评估
Notes: 欢迎查阅空中小霸王察打一体无人机概念设计报告。本报告基于成熟的Mini-IMP平台，提出完整的无人化改装方案，涵盖平台概述、改装思路、子系统设计、性能分析与风险评估。

## Slide 2
目 录
12个章节 | 概念设计阶段
本报告完整呈现空中小霸王察打一体无人机的概念设计，涵盖平台改装、子系统架构、性能分析与风险评估，供孟加拉陆军评估项目使用。
01 项目概述
设计原则与适用范围
02 原机平台
Mini-IMP 机体与技术规格
03 改装方案
零结构改动工程方法
04 系统架构
五大子系统与重量平衡
05 飞行平台
机体结构、动力与起落架
06 飞行控制
三余度飞控与组合导航
07 任务载荷
光电吊舱与可选传感器
08 武器系统
武器挂架、火控与投放包线
09 数据链与地面站
C波段链路与地面控制站
10 性能分析
飞行性能、侦察与打击精度
11 任务与部署
任务剖面、运输与保障
12 指标与风险
技术指标汇总、风险与结论
Notes: 本报告共分12个章节，从项目概述与原机平台出发，逐步深入子系统设计、性能分析，最终以技术指标汇总与风险评估收尾。每个章节均提供中英文对照版本，支持双边评估项目使用。

## Slide 3
01
项目概述与设计原则
机密
本报告基于成熟的Mini-IMP单发尾推式运动飞机平台，提出空中小霸王察打一体无人机的概念设计方案，为后续方案设计、详细设计和技术转让（TOT）提供顶层依据。
五大核心设计原则
1
原机零改动原则
气动外形、主体结构、动力接口完全保留
2
成熟度优先原则
最大限度选用货架产品与已验证技术
3
模块化集成原则
航电、载荷、武器均可快速更换
4
可运输部署原则
可折叠机翼，2人30分钟完成展开
5
安全与适航导向
故障安全、链路丢失自动返航、失效迫降
空中小霸王察打一体无人机 - 45度视图
Notes: 本项目遵循五大核心设计原则。其中原机零改动原则是最关键的约束：所有改装通过螺栓连接和非承力区域开孔实现，严禁对主承力结构进行焊接或切割，从而保留原机设计基础并大幅降低取证风险。

## Slide 4
02
原机平台：Mini-IMP
机密
Mini-IMP由美国设计师Molt Taylor设计，是单发、尾推、倒V尾、下单翼运动飞机，以"最接近飞天扫帚的飞行器"著称。采用全金属铆接结构，具备可折叠机翼、可收放前三点起落架和出色的燃油经济性。
气动布局特征（全部保留）
下单翼布局，NASA GA(PC)-1翼型
反射襟副翼，兼顾滚转与俯仰配平
倒V形尾翼，同时提供航向与俯仰稳定
尾部推进式螺旋桨，前向无遮挡视野
机翼可折叠，运输宽度仅2.44米
关键技术参数
参数 | 数值 | 备注
翼展 | 7.57 米 | 24英尺10英寸
最大起飞重量 | 454 千克 | 1000磅
最大速度 | 322 公里/时 | 200英里/时
极限载荷 | +6 / -4 g | 极限设计值
Mini-IMP 四视图工程图纸
Notes: 选择Mini-IMP作为平台的原因在于其成熟的气动设计、+6/-4g的结构强度储备、尾推式布局带来的前向无遮挡传感器视野，以及可折叠机翼带来的战术运输能力。100马力发动机为武器化构型提供了充足的功率储备。

## Slide 5
03
无人化改装总体方案
机密
核心思路：完全保留Mini-IMP原机气动外形、主体结构、动力装置与起落架；将原有人驾驶座舱改造为无人航电与任务设备舱；利用翼下空间加装武器挂架。主承力结构零改动。
座舱无人化改造
拆除座椅、仪表、操纵杆、脚踏（-32kg）
安装飞控计算机、任务计算机、导航、数据链
座舱盖更换为透波整流罩
释放约0.6立方米任务设备空间
光电吊舱安装
安装于机腹（原座舱下方区域）
减振安装架与机身连接
尾推式布局带来前向无遮挡视野
方位360度，俯仰-120至+30度
翼下武器挂架
左右翼各1个挂点，襟副翼外侧
加强垫板+AN标准螺栓，不改动翼梁
标准14英寸间距军用挂架接口
单挂点50kg，应力不超过原设计80%
零结构改动工程措施
结构接口：利用原机已有安装孔位或在非承力蒙皮钻孔，严禁在翼梁、隔框、长桁上钻孔或焊接。
重心控制：通过设备布局优化将重心控制在20%-35% MAC范围内，无需调整原机气动配置。
系统隔离：舵机并联接入原机机械操纵链路，原系统保留作为地面调试与应急备份。
气动整流：所有新增外部设备均进行整流设计，确保与原机气动外形差异最小化。
Notes: 改装策略刻意保守：三个改装区域（座舱、机腹吊舱、翼下挂架）均避开主承力结构。挂架采用加强垫板方案，载荷经翼肋传至蒙皮再扩散至翼梁，经有限元分析确认不超过原机+6g设计载荷的80%。

## Slide 6
04
系统总体架构与重量平衡
机密
五大核心子系统
子系统 | 主要组成与功能
飞行平台 | Mini-IMP机体、100hp发动机、可收放起落架、可折叠机翼
飞行控制 | 三余度飞控、INS/GPS、大气数据、舵机执行、控制律
任务载荷 | EO/IR吊舱、激光测距/照射、可选SAR/ESM
武器系统 | 翼下挂架、武器接口、火控、精确制导武器
地面控制 | 地面站、C波段数据链、任务规划、通信加密
重量估算（100马力构型）
项目 | 重量(kg) | 说明
原机空重 | 354 | 100马力构型
拆除：座舱设备 | -32 | 座椅、仪表、操纵
加装：航电与舵机 | +18 | 飞控、导航、布线
加装：数据链与天线 | +8 | C波段、卫通
加装：电源管理与电池 | +10 | PDU、锂电池
加装：EO/IR吊舱 | +22 | 机腹安装
加装：2个挂架及接口 | +14 | 加强垫板
加装：透波整流罩 | +6 | 替代座舱盖
改装后空重 | 400 | 约882磅
最大起飞重量保持454kg（1000磅），与原机一致。满油36kg+武器载荷18kg，仍有约50kg可用余量。通过设备布局优化将重心控制在20%-35% MAC范围内。
Notes: 系统由五大子系统组成。重量分析显示改装后空重约400kg，保持原机454kg最大起飞重量不变。重心控制在原机允许范围内，无需任何气动调整。以上为概念设计阶段估算值，实际以详细设计阶段称重报告为准。

## Slide 7
05
飞行平台与动力系统
机密
飞行平台各系统完全沿用Mini-IMP原机设计，不做任何改动。以下仅列出与无人机任务相关的关键特征。
机体结构
机身：铝合金半硬壳结构，蒙皮0.016-0.025英寸
机翼：双梁式铝合金，NASA GA(PC)-1翼型，翼展7.57米，整体油箱
尾翼：倒V形尾翼，铝合金梁肋蒙皮结构
操纵面：反射襟副翼（滚转+俯仰配平）
结构强度：极限载荷+6/-4g，最大设计速度322公里/时
动力装置与起落架
发动机：100马力水平对置四缸活塞（O-200/Rotax 912 ULS）
燃油：机内45升+可选翼尖副油箱68升
螺旋桨：2叶推进式，固定距/可变距
起落架：可收放前三点式，起飞滑跑小于244米
机翼折叠：折叠宽度2.44米，2人30分钟展开
侧面图 - 尾部推进式布局
参数 | 数值
发动机功率 | 100马力 / 75千瓦
巡航油耗 | 约19升/时
起飞滑跑 | 小于244米
折叠宽度 | 2.44米
Notes: 机体与动力系统完全保留Mini-IMP原机设计。尾部推进式发动机布局是本平台的核心优势：机头完全无遮挡，为前视光电载荷提供最佳视野。可折叠机翼设计使整机可装入标准20英尺集装箱或由军用卡车运输。

## Slide 8
06
飞行控制与导航系统
机密
飞控计算机（三余度）
参数 | 规格
架构 | 三余度（TMR）数字计算机
处理器 | PowerPC/ARM Cortex-R，DO-178C DAL-B
操作系统 | 实时操作系统（RTOS），确定性调度
接口 | ARINC-429/CAN/RS-422/PWM
重量/功耗 | 小于等于1.5kg / 小于等于25W
MTBF | 大于等于2000小时
INS/GPS组合导航
IMU：MEMS/光纤陀螺，六轴，更新率大于等于200Hz
GPS：双频多星座，定位精度小于等于2m CEP
大气数据：皮托管+静压+温度，空速/高度/升降速度
磁航向：三轴数字磁罗盘，GPS校准
EKF融合：GPS失效时INS维持30秒可控飞行
舵机执行机构（并联原机械链路）
操纵面 | 数量 | 扭矩/功能
左襟副翼 | 1 | 大于等于80kg-cm/滚转+俯仰
右襟副翼 | 1 | 大于等于80kg-cm/滚转+俯仰
左倒V尾 | 1 | 大于等于100kg-cm/航向+俯仰
右倒V尾 | 1 | 大于等于100kg-cm/航向+俯仰
油门 | 1 | 数字舵机/步进电机
飞行模式
手动模式（RC）：遥控杆直接操纵，用于起降
增稳模式（SAS）：姿态增稳，操纵指令平滑输出
半自主模式：操作员控制航向与高度
全自主模式：预规划航线，自主起降
链路丢失：10秒后自动返航，超时迫降
发动机失效：自动滑翔至最近备降场
地理围栏：接近禁飞区边界自动转向
Notes: 飞控系统采用三余度架构实现故障容忍。舵机并联接入原机机械操纵链路，原系统保留作为应急备份。基于扩展卡尔曼滤波的INS/GPS组合导航在GPS失效时可维持30秒可控飞行。七种飞行模式覆盖从手动起降到全自主任务及应急处置的全部场景。

## Slide 9
07
任务载荷系统
机密
光电/红外侦察吊舱（机腹安装）
通道 | 规格
可见光 | 1080p高清，30倍光学变焦
红外热像 | 非制冷长波红外，640x512
激光测距 | 1535nm，量程大于等于5公里
激光照射 | 1064nm，兼容半主动激光制导
稳定平台 | 两/三轴陀螺，小于等于20urad
视场范围 | 方位360度，俯仰-120至+30度
目标跟踪 | ATR自动目标跟踪
重量/功耗 | 小于等于22kg / 小于等于50W
任务计算机
独立于飞控计算机，负责载荷管理、图像处理、AI目标识别（YOLO轻量化模型）、火控解算与数据链报文管理。机上实时目标检测减少下行数据带宽需求。
可选任务载荷（模块化快速更换）
类型 | 重量 | 用途
合成孔径雷达 | 约15kg | 全天候成像，分辨率小于等于0.5m
电子侦察 | 约10kg | 雷达信号侦测与定位
通信中继 | 约8kg | 超短波/卫星通信中继
心理战广播 | 约12kg | 高空广播喊话
投撒装置 | 约10kg | 传单/小型物资投撒
Notes: EO/IR吊舱是核心任务传感器，安装于机腹以利用尾推式布局的前向无遮挡视野。吊舱集成可见光、红外热像、激光测距与照射于一体。任务计算机运行AI目标识别算法。可选模块化载荷包括合成孔径雷达、电子侦察、通信中继和心理战设备。

## Slide 10
08
武器系统与挂装
机密
挂点配置
挂点 | 载荷 | 功能
左翼挂点 | 小于等于50kg | 导弹/炸弹/吊舱
右翼挂点 | 小于等于50kg | 导弹/炸弹/吊舱
总武器载荷 | 小于等于100kg | 2挂点，MIL-STD-1760
投放机构 | 电气控制 | BRU-12级弹射挂架
兼容武器类型
反坦克导弹：2枚激光制导反坦克导弹（如HJ-10级，约45kg/枚）
空空导弹：2枚自卫用空空导弹
精确制导炸弹：2枚25-50kg激光/GPS制导炸弹
火箭弹：70mm折叠翼火箭弹巢（7/19发）
巡飞弹：2枚小型巡飞弹（自杀式无人机）
干扰弹：箔条/红外干扰弹投放器
火控系统
功能 | 说明
目标指示 | EO/IR激光照射，半主动激光制导
弹道解算 | 实时命中精度计算
投放授权 | 人在回路，地面站操作员
安全联锁 | 地理围栏+交战规则+武装/解除
打击评估 | EO/IR实时毁伤评估
接口标准 | MIL-STD-1760 / 1553B
Notes: 飞机配备2个翼下挂点，每个最大挂载50kg。兼容武器包括反坦克导弹、精确制导炸弹、火箭弹巢和巡飞弹。火控系统保持人在回路的投放授权，配备地理围栏和交战规则安全联锁。打击后通过EO/IR吊舱进行实时毁伤评估。

## Slide 11
09
数据链与地面控制站
机密
C波段战术数据链
参数 | 规格
工作频段 | C波段（4.4-5.0GHz），跳频
视距作用距离 | 大于等于150公里（地面天线）
上行速率 | 大于等于256kbps（控制指令）
下行速率 | 大于等于10Mbps（视频+遥测）
加密方式 | AES-256，跳频扩频
天线配置 | 跟踪抛物面+全向备份
可选卫星通信 | 超视距，Ku/Ka波段
抗干扰与安全
跳频+扩频抗干扰机制
AES-256端到端加密，密钥管理
GPS抗欺骗（兼容M码/SAASM）
双向身份认证，防重放攻击
地面控制站（GCS）
组成 | 说明
操作员席位 | 飞行员+传感器操作员（双席）
显示系统 | 3台24寸显示器+HUD叠加
任务规划 | GIS航线+威胁规划
记录系统 | 全视频+数据记录，毁伤评估归档
供电 | 市电+柴油发电机备份
部署形式 | 20英尺集装箱/方舱/车载
发射与回收
常规跑道滑跑起降
可选弹射起飞+撞网回收
自主起飞/自主降落模式
所需跑道：小于等于500米（铺装/土质）
Notes: C波段数据链提供150公里视距作用距离，采用AES-256加密和跳频抗干扰。地面控制站配备飞行员和传感器操作员双席位，支持任务规划和全数据记录。可选卫星通信扩展超视距能力。飞机可在500米以内常规跑道起降，可选弹射和撞网回收适应前沿部署。

## Slide 12
10
性能分析
机密
关键性能参数（KPP）
参数 | 数值 | 条件 | 备注
最大平飞速度 | 290公里/时 | 海平面，ISA | 结构极限速度322公里/时
巡航速度 | 220公里/时 | 3000米，65%功率 | 最佳续航巡航
失速速度 | 85公里/时 | 襟翼放下 | 低速盘旋能力
升限 | 4500米 | 100马力自然吸气 | 涡轮增压型：6000米
续航时间 | 大于等于6小时 | 仅机内燃油 | 加翼尖副油箱：大于等于10小时
作战半径 | 300公里 | 2小时盘旋+武器 | 100kg武器载荷
起飞滑跑 | 小于244米 | 最大起飞重量，海平面 | 短距起降能力
爬升率 | 5.5米/秒 | 海平面，最大起飞重量 | ISA标准日
过载限制 | +6 / -4g | 极限载荷 | 使用限制+3.8/-1.9g
性能数据基于Mini-IMP已取证飞行试验数据，按无人机改装重量调整。所有数值为概念阶段估算值，实际性能以详细飞行试验验证为准。涡轮增压发动机选装型可将升限提升至6000米，满足高空侦察任务需求。
Notes: 关键性能参数基于Mini-IMP已取证飞行数据，按无人机改装重量调整。最大平飞速度290公里/时，机内燃油续航大于等于6小时，100kg武器载荷下作战半径300公里。小于244米的起飞滑跑支持前沿简易跑道起降。涡轮增压选装型升限达6000米。

## Slide 13
11
任务剖面与部署
机密
典型任务剖面
任务类型 | 续航 | 说明
侦察巡逻 | 6小时 | 边境/海岸监视，仅EO/IR
武装侦察 | 4小时 | 2枚反坦克导弹，300km半径，2h盘旋
精确打击 | 2小时 | 最大武器挂载，快速进出
长航时侦察 | 10小时 | 翼尖副油箱，仅侦察，500km半径
通信中继 | 8小时 | 中继载荷，3000米驻空
目标指示 | 5小时 | 激光照射引导第三方打击
部署与后勤
运输：20英尺集装箱（1机+地面站）或C-130（4机）
展开时间：小于等于2小时（从集装箱到可飞行）
人员：每系统2名操作员+2名维护人员
使用环境：-20至+50摄氏度，ISA+20
任务时间线（武装侦察）
阶段 | 活动
T+0 | 起飞，爬升至3000米巡航
T+40分 | 到达巡逻区，开始侦察
T+2h | 发现目标，开启激光照射
T+2h10 | 武器投放，EO/IR毁伤评估
T+3h | 继续巡逻/返航
T+4h | 自主降落，飞行后复盘
Notes: 飞机支持六种任务剖面，从2小时精确打击到10小时长航时侦察。部署采用集装箱化：1架飞机加地面站可装入标准20英尺集装箱，2小时内完成展开。武装侦察任务时间线展示了典型4小时任务，目标发现、武器投放和毁伤评估均由同一平台完成。

## Slide 14
12
技术指标、风险与结论
机密
技术指标汇总
类别 | 指标
最大起飞/空重 | 454kg / 400kg
翼展/机长 | 7.57米 / 5.08米
最大速度/巡航 | 290 / 220公里/时
续航/升限 | 大于等于6小时 / 4500米
载荷/武器 | EO/IR 22kg + 2x50kg
数据链距离 | 大于等于150公里 C波段
飞控系统 | 三余度，7种飞行模式
起飞滑跑 | 小于244米，自主降落
主要风险与应对
风险 | 应对措施
重量增长 | 预留50kg余量，模块化载荷设计
重心偏移 | 设备布局优化，配重调整
出口管制 | 国产元器件，完整技术转让包
取证周期 | 实验类适航，分阶段试验
结论与价值主张
"空中小霸王"察打一体无人机通过复用成熟Mini-IMP机体平台（零结构改动），实现低成本、快速部署的侦察打击一体化平台。
核心优势：
相比全新研制UCAV，采购与使用成本大幅降低
成熟可取证机体，飞行特性已知
模块化载荷与武器配置，多任务能力
集装箱化部署，2小时展开
完整技术转让，支持孟加拉陆军本土化生产
研制路线图
阶段 | 里程碑
第0-6月 | 详细设计，子系统采购
第6-12月 | 原型机总装，地面试验
第12-18月 | 飞行试验，武器集成
第18-24月 | 型号取证，技术转让
Notes: 本概念方案证明，通过复用成熟Mini-IMP机体平台，可以以远低于全新研制的成本和周期，获得一型具备实战能力的察打一体无人机。零结构改动的设计思路将气动和结构风险降至最低，使研发资源集中于任务系统集成。完整技术转让使孟加拉陆军具备本地维护和生产能力。24个月研制路线图指向型号取证和作战部署。

## Slide 15
谢谢
空中小霸王察打一体无人机概念设计报告
版本1.0 | 机密 | 2026年
麦克兰（上海）智能科技有限公司
www.mclellan-tech.com | contact@mclellan-tech.com
中国 · 上海
Notes: 感谢各位听众的关注。现在进入提问与讨论环节。再次强调核心价值主张：基于成熟Mini-IMP机体平台的低成本、快速部署察打一体无人机，面向孟加拉陆军提供完整技术转让方案。